Załącznik nr 2
Pakiet nr 2 - Płytki małofragmentowe blokowane ograniczonego kontaktu oraz płytki LISS.
opis produktu	ilość	cena 1szt	vat 8%	wartość netto	wartość brutto	nr kat.
Płytka piszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubość głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długość płytki od 80 do 288 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.	5
Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 117 do 252 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.	15
Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 16, długość płytki od 83 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.	10
Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 4,2 mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 109 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.	5
Płytka strzałkowa dalsza boczna o grubości 2,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długość płytki od 73 do 125 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.	20
Płytka prosta ograniczonego kontaktu o grubości 3,2mm oraz szerokości 11,5mm, ilość otworów od 4 do 12, długość płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan.	20
Śruba korowa 3,5 mm blokowana samogwintująca o długości od 10 do 90mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 90 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35 oraz 45mm. Materiał tytan.	110
Śruba korowa 3,5 mm samogwintująca o długości od 12 do 90 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, od 50 do 90 co 5mm. Materiał tytan.	40
Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,8 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 141 do 301 mm, szerokość płytki 16mm, szerokość głowy płytki 21,5mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan	5
Płyta udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 155 do 315 mm, szerokość płytki 16,5mm, szerokość głowy płytki 35mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan	5
Śruba korowa 5,0 mm blokowana samogwintująca o długości od 18 do 100mm, zakres zmiany długości śruby od 18 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 100 co 5mm. Materiał tytan	40
Łącznie

Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2
Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy przetargowej instrumentarium niezbędne do zaimplantowania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

.

.